AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Gewerk Analysen

Vorbemerkungen

Die Analysen sind grundsätzlich nach den angegebenen DIN-, DIN ISO und DIN EN ISO-Normen bzw. DEV-Verfahren durchzuführen. Es sind jeweils die zum Zeitpunkt der Angebotserarbeitung aktuellen Ausgaben der zitierten Normen und Richtlinien anzuwenden. Sind vorgegebene Normen und Verfahren durch neue ersetzt worden, sind diese zu verwenden. Der AN hat entsprechende Angaben mit dem Angebot vorzulegen. Anstelle der im Leistungsverzeichnis (LV) vorgegebenen Normen und Verfahren können gleichwertige Verfahren verwendet werden. Durch den AN ist für diese Verfahren allerdings die Gleichwertigkeit nachzuweisen. Entsprechenden Unterlagen sind mit dem Angebot vorzulegen.

Im LV sind für einzelne Parameter mehrere Analysenverfahren angegeben. Welches Analysenverfahren mit welchem Analysenbereich (Anwendungsbereich) im Einzelfall zum Einsatz kommt, ist vom Gutachter in Abstimmung mit der Laboreinrichtung in Abhängigkeit vom gewünschten Untersuchungsziel und unter Beachtung der hierfür zu betrachtenden Bewertungsmaßstäbe (z. B. Prüfwerte, Maßnahmenwerte, Vorsorgewerte, Geringfügigkeitsschwellen o. ä.) festzulegen. Die Bestimmungsmethode ist so auszuwählen, dass mit der Bestimmungsgrenze des Verfahrens gewährleistet werden kann, dass Über- und Unterschreitungen der entsprechenden gesetzlich festgelegten Werte oder von Orientierungswerten sicher beurteilt werden können.

Im Angebot sind nur für das konkret angebotene Analysenverfahren die vom Labor ausgewiesenen Bestimmungsgrenzen nach DIN 32645 „Chemische Analytik; Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze; Ermittlung unter Wiederholbedingungen; Begriffe, Verfahren, Auswertung“ und die Einheitspreise anzugeben.

Bei speziellen Fragestellungen kann es erforderlich sein, dass von den vorgegebenen Normverfahren abgewichen werden muss. Es können höhere oder niedrigere Bestimmungsgrenzen notwendig werden. Unter Nennung der Gründe, die Abweichungen von der Norm erforderlich machen, ist nachzuweisen und zu dokumentieren, dass die Analysenergebnisse gleichwertig den Ergebnissen der Normverfahren sind.

Mehraufwendungen zur Realisierung spezieller Bestimmungsgrenzen (z. B. Verringerung der Bestimmungsgrenze für Benzol im Grundwasser), um die Zielstellung der Untersuchung gesichert erreichen zu können, sind gesondert auszuweisen.

Falls Vinylchlorid nicht in demselben Verfahren bestimmt werden kann wie die restlichen LHKW / LCKW, ist es getrennt als Position auszuweisen.

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Der Parameterumfang für die Summenparameter wie BTEX, LHKW, PAK,... hat mindestens die Substanzen entsprechend BBodSchV zu umfassen.

Werden durch das Labor zusätzliche Parameter erfasst, ist in der Dokumentation sowohl eine Summe gemäß BBodSchV als auch die Gesamtsumme der bestimmten Substanzen anzugeben.

Hinweise zur Probenahme sind in der allgemeinen Leistungsbeschreibung enthalten. Für die Probenahme sind die jeweiligen Vorgaben der BBodSchV sowie des Bandes 3 der Materialien zur Altlastenbehandlung des Freistaats Sachsen „Probenahme bei der Technischen Erkundung von Altlasten” zu beachten.

Die zu entnehmende Probenmenge für die Untersuchung von Böden und Bodenmaterial richtet sich gemäß DIN 18123 nach dem Größtkorn und muss ausreichen, um nach sachgerechter Probenvorbehandlung die Laboruntersuchung sowie gegebenenfalls die Bereitstellung von Rückstellproben zu gewährleisten. Bei Probenkonservierung, -transport und -lagerung von Bodenproben sind die Regelungen in den jeweiligen Untersuchungsvorschriften einzuhalten. Es ist eine Abstimmung zwischen Probennehmer und Untersuchungslabor vorzunehmen.

Zur Vorbehandlung von Bodenproben sind die Regelungen gemäß BBodSchV Anhang 1 und die Festlegungen und Hinweisen in DIN ISO 11464 und E DIN ISO 14507 zu beachten.

Die Bestimmung des Gehaltes an anorganischen Schadstoffen insbesondere von Metallen/Metalloiden erfolgt in der Regel im Aufschluss mit Königswasser nach DIN 38 414 S7 aus aufgemahlenen Proben (Korngröße < 150 µm). Die Kosten für die Erstellung des Königswasseraufschlusses sind in den Analysepreis der entsprechenden Einzelproben einzurechnen.

Weitere Verfahren zur Probenvorbereitungen sind unter Punkt 3.1 des LV aufgeführt. Hierfür anfallende Kosten sind dort auszuweisen. Kosten für Materialien, Hilfsmittel und Geräte sowie für den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung, die nicht unter Punkt 3.1 des LV aufgeführt sind, sind in die Einzelpreise der Analysen einzurechnen, soweit sie nicht durch eigene Positionen im LV berücksichtigt sind.

Die Abrechnung der VOL-Leistungen erfolgt grundsätzlich nach tatsächlichem Aufwand.

Bei Änderungen des Bearbeitungsumfangs mit einer ggf. erforderlichen Ausweitung des Untersuchungsprogramms während der Maßnahmendurchführung werden entweder die im Leistungsverzeichnis unter den Einzelpositionen genannten Einheitspreise bei der Abrechnung zugrunde gelegt, oder es sind ggf. entsprechende Bedarfspositionen in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen und mit Einheitspreisen zu versehen.

Mehrleistungen können durch den AN nur in Rechnung gestellt werden, wenn vorab eine Abstimmung mit dem AG und dem Projektcontroller erfolgt ist. Die Vereinbarung über Mehrleistungen zwischen dem AG und dem AN hat in schriftlicher Form zu erfolgen. Dem Projektcontroller ist eine Kopie der Vereinbarung zu übergeben.

Das Labor, welches die chemischen Analysen durchführt, muss nach der DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 akkreditiert sein, ein entsprechendes internes Qualitätssicherungsprogramm aufweisen und nachweislich erfolgreich an Vergleichsprüfungen, insbesondere Ringversuchen teilgenommen haben. Angaben zu Maßnahmen der Qualitätssicherung sowie entsprechende Nachweise sind dem Angebot beizufügen.

Alle Analysenergebnisse sind in geeigneter Form mit Angabe des jeweiligen Verfahrens und der jeweiligen Bestimmungsgrenze in einem Ergebnisbericht anzugeben. Dieser hat ebenfalls Informationen über den Probeneingang, Dauer und Art der Lagerung sowie über den Zeitpunkt der Analytik zu enthalten.

Zusätzlich sind die Daten in tabellarischer Form auf Datenträger (Diskette, CD) im ASCII-Format oder in einer EXCEL-lesbaren Datei zu übergeben.

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Titel 1	Untersuchung von Trink-, Grund- und Oberflächenwasserproben

### 1.1	Physikalisch-chemische Parameter

##### 1.1.1	Färbung

DIN EN ISO 7887 (C1)

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.2	Trübung

DIN EN ISO 7027 (C2)

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.3	UV-Extinktion bei 254 nm

DIN 38 404-C3

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.4	Abflitrierbare Stoffe

DIN 38 409-H2-1

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.5	Gesamttrockenrückstand

DIN 38 409-H1-1

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.6	Glührückstand

DIN 38 409-H1-3

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.7	pH-Wert

DIN 38404-C5

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.8	Leitfähigkeit

DIN ISO 7888

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.9	Sauerstoffgehalt

DIN EN 25 814 (G 22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.1.10	Säurenkapazität pH 4,3

DIN 38409 H7-1-2	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.1.11	Basenkapazität pH 8,2

DIN 38409 H7-2-2	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 1.2	Anionische Einzelparameter

##### 1.2.1	Chlorid

DIN ISO 10304-1	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.2.2	Sulfat

DIN 38405 D5	BG:

oder

DIN ISO 10304-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.2.3	Sulfid, leicht freisetzbar

DIN 38405 D27 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.2.4	Cyanid, gesamt

DIN 38 405 D13-1	BG:

oder

DIN 38 405 D14-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.2.5	Cyanid, leicht freisetzbar

DIN 38 405 D13-2 	BG:

oder

DIN 38 405 D14-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.2.6	Phosphat, ortho

DIN EN 1189 (D11) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.2.7	Phosphor, gesamt (als P)

DIN EN 1189 (D11) nach Aufschluss	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 1.3	Stickstoffverbindungen

##### 1.3.1	Ammonium-N

DIN 38406 E5-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.3.2	Nitrat-N

DIN 38405 D9-2	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.3.3	Nitrit-N

DIN EN 26777 (D10)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.3.4	organisch gebundener Stickstoff (Kjehldahl)

DIN EN 25663 (H11)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.3.5	Gesamtstickstoff (Berechnung)

DEV-H 12

0,00	St.......................  ...................

#### 1.4	Alkali- und Erdalkalimetalle

##### 1.4.1	Natrium

DIN  ISO 9964-3 (E27) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.4.2	Kalium

DIN ISO 9964-3 (E27) 	BG:

oder DIN 38 406-E 13

0,00	St.......................  ...................

##### 1.4.3	Calcium

DIN 38406 E3-1 	BG:

oder

DIN 38406-E3-2 (Titration) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.4.4	Magnesium

DIN 38406 E3-1 	BG:

oder

DIN 38406-E3-3 (Titration)	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 1.5	Metalle und Halbmetalle

##### 1.5.1	Arsen

DIN EN ISO 11969 (D18) (AAS Hydrid) 	BG:

oder DIN EN ISO 11885 (E22)		       BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.2	Blei

DIN 38406 E6-2 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.3	Cadmium

DIN EN ISO 5961 (E19) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.4 	Chrom, gesamt

DIN EN 1233 (E10) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.5	Chrom (VI)

DIN 38405-D24	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.6	Eisen (gesamt)

DIN 38406-E1-1 (photometr.) 	BG:

oder

DIN 38406-E32 (ETAAS)	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.5.7	Eisen (gelöst)

DIN 38406-E1-1 (photometr.) 	BG: 0,05 mg/l

oder

DIN 38406-E32	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.8	Kupfer

DIN 38406 E7-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - Mangan

DIN 38406-E33 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.10	Nickel

DIN 38406 E11-2 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.11	Quecksilber

DIN EN 1483 (E12) (Kaltdampf-AAS) 		BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.12	Zink

DIN 38406 E8-1 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.5.13	Zinn

analog DIN EN ISO 11969 (D18) (AAS Hydrid) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22)	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 1.6	Organische Summenparameter

##### 1.6.1	Mineralölkohlenwasserstoffe

EN ISO 9377-2 (H53) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.2	Phenol-Index (gesamt)

(nach Farbstoffextraktion)

DIN 38409 H16-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.3	Phenol-Index

(nach Destillation und Farbstoffreaktion)

DIN 38409 H16-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.4	Phenol-Index (nach Destillation)

DIN 38409 H16-3 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.5	DOC (gelöster organisch gebundener Kohlenstoff)

DIN EN 1484 (H3) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

1.6.6	TOC (gesamter organisch gebundener Kohlenstoff)

analog DIN EN 1484 (H3) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.7	CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)

DIN 38409 H41 	BG:

oder

DIN 38409 H44 (Titration)	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf)

DIN EN 1899-1(H51) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - Permangant-Index (CSV-Oxidierbarkeit)

DIN 38409 H5 (Titration) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf)

DIN EN 1899-1(H51) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.6.11	EOX (extrahierbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38409 H8 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.12	POX, StOX (ausblasbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38409 H14 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.13	Anionische Tenside (methylenblauaktive Substanzen)

DIN EN 903 (H23-1) (photometrisch)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.14	Kationische Tenside (disulfinblauaktive Substanzen)

DIN 38409 H20 (photometrisch) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.15	Nichtionische Tenside (BIAS bismutaktive Substanzen)

DIN 38409 H23-2 	BG:

oder

DIN 38409-H26 (Titration) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.6.16	Extrahierbare Stoffe (schwerflüchtige lipophile Stoffe)

analog DIN 38409-H17 (gravimetrisch, Extraktion mit Petrolether) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 1.7	Organische Einzelstoffe

##### 1.7.1	BTEX (Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-p-Xylol

o-Xylol

Styrol

Cumol

DIN 38407 F9 (Headspace, GC-FID) 	BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.2	Benzol

DIN 38407 F9 (Headspace, GC-FID) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.7.3	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 16 nach EPA

Naphthalin

Acenaphythylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Antracen

Fluoranthren

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407 F18 	BG je Einzelstoff:

oder

analog VDLUFA-Methodenbuch Band VII	BG:

(Extraktion mit HEXAN und Toluol, GC-FID)

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.4	Naphthalin

DIN 38407-9		BG:

oder

DIN 38407-18 		BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.5	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 6 nach TVO

Fluoranthren

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407 F8 		BG:

oder

analog LUA Merkblatt Nr. 1	BG:

(Extraktion mit HEXAN und Toluol, GC-FID)

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.7.6	LHKW (Leichtflüchtige Halogenierte Kohlenwasserstoffe)

Dichlormethan (Methylenchlorid)

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan (Chloroform)

Tetrachlormethan (Tetra)

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Dibromchlormethan

Bromdichlormethan

DIN EN ISO 10301 (F4) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.7	Vinylchlorid (Chlorethen)

gemäß DIN 38413 P2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.8	Schwerflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

DIN 38407 F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD) 	BG je Einzelsubstanz:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.9	Chlorphenole

Pentachlorphenol

2,4-Dichlorphenol

2,6 Dichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

1,4,6-Trichlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

DIN EN 12673 (F15) (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.7.10	Phenole

o-Kresol

m-Kresol

p-Kresol

2,6-Dimethylphenol

2,4- Dimethylphenol

2,5- Dimethylphenol

3,5- Dimethylphenol

2,3- Dimethylphenol

3,4- Dimethylphenol

DIN EN 12673 (F15) (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.11	Chlorbenzole

1,2,3-Trichlorbenzol

1,2,4- Trichlorbenzol

1,3,5- Trichlorbenzol

1,2,3,4-Tetrachlorbenzol

1,2,4,5-Tetrachlorbenzol

Pentachlorbenzol

Hexachlorbenzol

1,2-Dichlorbenzol

1,3/1,4-Dichlorbenzol

DIN 38407-F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 1.7.12	PCB (Polychlorierte Biphenyle)

PCB Nr. 28

PCB Nr. 52

PCB Nr. 101

PCB Nr. 138

PCB Nr. 153

PCB Nr. 180

DIN 38407-F3 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD)	BG:

DIN EN ISO 6468	BG:

oder

DIN 51527-1	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 1.8	Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM)

###### 1.8.1	Triazine

DIN EN ISO 11369 (F12), (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor)

BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 1.8.2	Phenylharnstoffderivate

DIN EN ISO 11369 (F12), (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor)

BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 1.8.3	Phenoxycarbonsäuren

Analog DIN 38407-F14, (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor)

BG:

0,00	St.......................  ...................

1.9	      Übersichtsanalysen

##### 1.9.1	GC-FID Screening

(Wasserprobe)

0,00	St.......................  ...................

##### 1.9.2	GC-MS Screening

(Wasserprobe)

0,00	St.......................  ...................

Summe Titel 1.0	Analysenparameter Grundwasser	===========

### Titel 2	Analysenparameter Feststoff (Boden/Sedimente)

#### 2.1	Physikalisch-chemische Parameter

##### 2.1.1	Trockenrückstand

DIN ISO 11465 (BBodSchV)

oder

DIN EN 12880 (S2)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.2	Glühverlust

DIN EN 12879 (S3)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.3	pH-Wert

DIN EN ISO 10390 (BBodSchV)

oder

DIN EN 12176 (S5) (Schlamm)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.4	Leitfähigkeit

in Suspension (H2O)

DIN ISO 11265

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.5	Trockenrohdichte

E DIN ISO 11272 (BBodSchV)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.6	Partikelgrößenverteilung in Mineralböden

E DIN ISO 11277 (BBodSchV)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.1.7	organischer gebundener Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach Verbrennung

DIN ISO 10694 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.2	Anionische Einzelparameter

##### 2.2.1	Chlorid

DIN 38405 S4	BG:

oder

DIN 38402 D1-2	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.2.2	Cyanid, gesamt

E DIN ISO 11262 (BBodSchV)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.2.3	Cyanid, leicht freisetzbar

E DIN ISO 11262 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.2.4	Phosphat, gesamt

DIN 38414 S12 	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 2.3	Stickstoffverbindungen

##### 2.3.1	Ammonium-N

DIN 38406 E5-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.3.2	Nitrat-N

DIN 38414 S4 	BG:

und

DIN 38405 D9-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.3.3	organisch gebundener Stickstoff (Kjehldahl)

DIN ISO 11261 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.4	Metalle und Halbmetalle

##### 2.4.1	Arsen

DIN EN ISO 11969 (D18) (AAS Hydrid)  	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.2	Blei

DIN 38406 E6 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.3	Cadmium

DIN EN ISO 5961 (E19) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.4	Chrom, gesamt

DIN EN 1233 (E10) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.5	Kupfer

DIN 38406 E7 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 2.4.6	Nickel

DIN 38406 E11  	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.7	Quecksilber

DIN EN 1483 (E12) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.8	Zink

DIN 38406 E8 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.9	Zinn

analog DIN EN ISO 11969 (D18) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

oder

analog DIN EN ISO 5961 (E19) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.10	Cobalt

DIN 38406 E24                                       BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV)	BG:

oder E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.4.11	Thallium

DIN 38406 E26 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

Oder

E DIN ISO 11047 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.5	Organische Summenparameter

##### 2.5.1	Mineralölkohlenwasserstoffe

E DIN ISO 16703 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.5.2	Phenol-Index

(nach Destillation)

analog DIN 38409 H16-3 	BG:

0,00	St.......................  ...................

2.5.3	CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)

DIN 38414 S9 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.5.4	AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38414 S18 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - EOX (extrahierbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38414 S17 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.5.6	POX, StOX (ausblasbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38414 S17 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - Extrahierbare Stoffe (schwerflüchtige lipophile Stoffe)

ISO 9377-1 (gravimetrisch, Extraktion mit Petrolether) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 2.6	Organische Einzelstoffe

##### 2.6.1	BTEX (Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-p-Xylol

o-Xylol

Styrol

Cumol

analog DIN 38407 F9 (Headspace, GC-FID) 	BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 2.6.2	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 16 nach EPA

Naphthalin

Acenaphythylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Antracen

Fluoranthren

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

E DIN ISO 13877 	BG je Einzelsubstanz:

oder

VDLUFA-Methodenbuch, Band VII	BG je Einzelsubstanz:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.3	LHKW (leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Dichlormethan (Methylenchlorid)

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan (Chloroform)

Tetrachlormethan (Tetra)

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Dibromchlormethan

Bromdichlormethan

analog DIN EN ISO 10301 (F4) 	BG je Einzelsubstanz:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.4	Vinylchlorid (Chlorethen)

gemäß DIN 38413-P2;  	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.5	SHKW (Schwerflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe)

analog DIN 38407-F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD) 	BG je Einzelsubstanz:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 2.6.6	Chlorphenole

Pentachlorphenol

2,4-Dichlorphenol

2,6 Dichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

1,4,6-Trichlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

E DIN ISO 14154 (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.7	Pentachlorphenol

E DIN ISO 14154	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.8	Phenole

o-Kresol

m-Kresol

p-Kresol

2,6-Dimethylphenol

2,4- Dimethylphenol

2,5- Dimethylphenol

3,5- Dimethylphenol

2,3- Dimethylphenol

3,4- Dimethylphenol

DIN EN 12673 (F15) (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.9	Chlorbenzole

1,2,3-Trichlorbenzol

1,2,4- Trichlorbenzol

1,3,5- Trichlorbenzol

1,2,3,4-Tetrachlorbenzol

1,2,4,5-Tetrachlorbenzol

Pentachlorbenzol

Hexachlorbenzol

1,2-Dichlorbenzol

1,3/1,4-Dichlorbenzol

DIN 38407-F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 2.6.10	Hexachlorbenzol

E DIN ISO 10382	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.6.11	PCB (polychlorierte Biphenyle)

PCB Nr. 28

PCB Nr. 52

PCB Nr. 101

PCB Nr. 138

PCB Nr. 153

PCB Nr. 180

DIN 38414-20 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD)	 BG:

oder

analog DIN 38407-F3 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 2.7	Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel (PBSM)

###### 2.7.1	Triazine

analog DIN EN ISO 11369 (F12), (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor)	BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 2.7.2	Phenylharnstoffderivate

analog DIN EN ISO 11369 (F12), (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 2.7.3	Phenoxycarbonsäurederivate

analog DIN 38407 F14, (fest-flüssig Extraktion, HPLC-Diodenarray Detektor)

BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 2.7.4	Aldrin

E DIN ISO 10382	BG:

0,00	St.......................  ...................

###### 2.7.5	DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan)

E DIN ISO 10382	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### 2.7.6	HCH (Hexachlorcyclohexan)

E DIN ISO 10382	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 2.8	Übersichtsanalysen

##### 2.8.1	GC-FID Screening (Boden-/Sedimentprobe)

0,00	St.......................  ...................

##### 2.8.2	ICP-OES Screening (Boden-/Sedimentprobe)

0,00	St.......................  ...................

Summe Titel 2.0	Analysenparameter Feststoff (Boden/Sediment)	===========

### Titel 3	Analysenparameter Eluat (Boden/Sediment) /

### Sickerwasser

#### 3.1	Vorbehandlung

##### 3.1.1	Bodensättigungsextrakt, für anorganische Untersuchungen

gemäß BBodSchV, Anhang 1 Verfahren (1)

0,00	St.......................  ...................

##### 3.1.2	Elution mit Wasser

DIN 38414-S4

0,00	St.......................  ...................

##### 3.1.3	Ammoniumnitrataufschluss für ausgewählte Schwermetalle

DIN ISO 19730

0,00	St.......................  ...................

#### 3.2	Physikalisch-chemische Parameter

##### 3.2.1	Färbung

DIN EN ISO 7887 (C1)

0,00	St.......................  ...................

##### 3.2.2	Geruch

organoleptisch

0,00	St.......................  ...................

##### 3.2.3	pH-Wert

DIN 38404 C5

0,00	St.......................  ...................

##### 3.2.4	Leitfähigkeit

DIN ISO 27888 (C8)

0,00	St.......................  ...................

##### 3.2.5	Permanganat-Index (Oxidierbarkeit)

DIN 38409 H5

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3.3	Anionische Einzelparameter

##### 3.3.1	Chlorid

DIN ISO 10304-2 (D20) 	BG:

oder

DIN 38402 D1-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.3.2	Cyanid, gesamt

DIN 38405 D13-1 	BG:

oder

DIN ISO 38405 D14-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.3.3	Cyanid, leicht freisetzbar

DIN 38405 D13-2 	BG:

oder

DIN ISO 38405 D14-2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.3.4	Fluorid

DIN 38405 D4 	BG:

oder

DIN EN ISO 10304-1 	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 3.4	Metalle und Halbmetalle

##### 3.4.1	Arsen

DIN EN ISO 11969 (D18) (AAS Hydrid) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.2	Blei

DIN 38406 E6-2 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.3	Cadmium

DIN EN ISO 5961 (E19) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.4	Chrom, gesamt

DIN EN 1233 (E10) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11 885 (E22) (BBodSchV) 	BG:.

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.5	Chrom (VI)

DIN 38405 D24 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.6	Kupfer

DIN 38406 E7 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.7	Nickel

DIN 38406 E11 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (BBodSchV)  	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.8	Quecksilber

DIN EN 1483 (E12) (Kaltdampf-AAS) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 3.4.9	Zink

DIN 38406 E8 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.10	Zinn

analog DIN EN ISO 11969 (D18) (AAS Hydrid) 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.11	Selen

DIN 38405-23 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.12	Cobalt

DIN 38406 E24 	BG:

oder

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.13	Thallium

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.4.14	Molybdän

DIN EN ISO 11885 (E22) (BBodSchV) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3.5	Organische Summenparameter

##### 3.5.1	Mineralölkohlenwasserstoffe

EN ISO 9377-2 (H53)  	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.5.2	CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)

DIN 38409 H41 	BG:

oder

DIN 38409 H44 (Titration) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf)

DIN EN 1899-1(H51) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - Permangant-Index (CSV-Oxidierbarkeit)

DIN 38409 H5 (Titration)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.5.5	AOX (adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

DIN EN 1485 (H14) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - EOX (extrahierbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38409 H8 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.5.7	POX, StOX (ausblasbare organisch gebundene Halogene)

DIN 38409 H14	BG:

0,00	St.......................  ...................

    - Extrahierbare Stoffe (schwerflüchtige lipophile Stoffe)

analog DIN 38409 H17 (gravimetrisch, Extraktion mit Petrolether) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3.6	Organische Einzelstoffe

##### 3.6.1	BTEX (Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-p-Xylol

o-Xylol

Styrol

Cumol

DIN 38407 F9 (Headspace, GC-FID)	BG je Einzelstoff:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.2	Benzol

DIN 38407 F9 (Headspace, GC-FID) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.3	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 15 nach US-EPA-Liste (ohne Naphthalin)

Acenaphythylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Antracen

Fluoranthren

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407-18 		BG:

oder

analog VDLUFA-Methodenbuch Band VII	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 3.6.4	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 16 nach EPA

Naphthalin

Acenaphythylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Antracen

Fluoranthren

Pyren

Benz(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Dibenzo(a,h)anthracen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407 F18 BG:

oder

analog LUA Merkblatt Nr. 1 	BG:

(Extraktion mit HEXAN und Toluol, GC-FID)

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.5	Naphthalin

DIN 38407-9	BG:

DIN 38407-18 	BG:

##### 0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.6	PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) 6 nach TVO

Fluoranthren

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)flouranthen

Benzo(a)pyren

Indeno(1,2,3-cd)pyren

Benzo(g,h,i)perylen

DIN 38407 F8 	BG:

oder

analog LUA Merkblatt Nr. 1 	BG:

(Extraktion mit HEXAN und Toluol, GC-FID)

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.7	LHKW (Leichtflüchtige Halogenierte Kohlenwasserstoffe)

Dichlormethan (Methylenchlorid)

cis-1,2-Dichlorethen

trans-1,2-Dichlorethen

Trichlormethan (Chloroform)

Tetrachlormethan (Tetra)

1,1,1-Trichlorethan

1,1,2-Trichlorethan

Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Dibromchlormethan

Bromdichlormethan

DIN EN ISO 10301 (F4)	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.8	Vinylchlorid (Chlorethen)

gemäß DIN 38413-P2 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.9	SHKW (Schwerflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe)

DIN 38407-F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD)	BG je Einzelsubstanz:

DIN EN ISO 6468	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.10	Chlorphenole

Pentachlorphenol

2,4-Dichlorphenol

2,6 Dichlorphenol

2,3,4,5-Tetrachlorphenol

1,4,6-Trichlorphenol

2,3,6-Trichlorphenol

2,4,5-Trichlorphenol

2,3,5-Trichlorphenol

2,3,4-Trichlorphenol

DIN EN 12673 (F15) (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

BG je Einzelstoff:

oder

ISO/DIS 8165-2 (Bodensickerwasser) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### 3.6.11	Phenole

o-Kresol

m-Kresol

p-Kresol

2,6-Dimethylphenol

2,4- Dimethylphenol

2,5- Dimethylphenol

3,5- Dimethylphenol

2,3- Dimethylphenol

3,4- Dimethylphenol

DIN EN 12673 (F15) (Derivatisierung, Extraktion mit Hexan, GC-ECD)

BG je Einzelstoff:

oder

ISO/DIS 8165-2 (Bodensickerwasser) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.12	Chlorbenzole

1,2,3-Trichlorbenzol

1,2,4- Trichlorbenzol

1,3,5- Trichlorbenzol

1,2,3,4-Tetrachlorbenzol

1,2,4,5-Tetrachlorbenzol

Pentachlorbenzol

Hexachlorbenzol

1,2-Dichlorbenzol

1,3/1,4-Dichlorbenzol

DIN 38407 F2 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD) 	BG:

0,00	St.......................  ...................

##### 3.6.13	PCB (polychlorierte Biphenyle)

PCB 028

PCB 052

PCB 101

PCB 138

PCB 153

PCB 180

DIN 38407 F3 (Extraktion mit Hexan, GC-ECD) 	BG:

oder

DIN EN ISO 6468 	BG:

oder

DIN 51527-1	BG:

0,00	St.......................  ...................

Summe Titel 3.0	Analysenparameter Eluat/Sickerwasser	===========

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Titel 4	Analysenparameter Bodenluft

#### 4.1	Permanentgase (O2, N2, CO2, H2S)

0,00	St.......................  ...................

#### 4.2	BTEX (Aromatische Kohlenwasserstoffe)

Benzol

Toluol

Ethylbenzol

m-p-Xylol

o-Xylol

Styrol

Cumol

in Anlehnung an VDI 3482 Bl. 4 und Bl. 5	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 4.3	LHKW (Leichtflüchtige Halogenierte Kohlenwasserstoffe)

in Anlehnung an VDI 3482 Bl. 4, VDI 3493 Bl. 1

und VDI 3494 Bl. 1 und Bl. 2	BG:

0,00	St.......................  ...................

#### 4.4	GC-MS Screening

(Luftprobe)

0,00	St.......................  ...................

Summe Titel 4.0	Analysenparameter Bodenluft	===========

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Titel 5	Sonstige Untersuchungen/Leistungen nach VOL

#### 5.1	Bestimmung der Korngrößenverteilung

Durchführung von Sieb- und Nasssiebschlämmanalysen nach DIN 18123 zur Bestimmung der Korngrößenverteilung, incl. graphische Darstellung und kf-Wert Berechnung.

0,00	St.......................  ...................

#### 5.2	Pumpversuche

##### 5.2.1	Einrichten und Räumen Pumpeinrichtung

Einrichten und Räumen der Pumpeinrichtung zur Durchführung von Pumpversuchen gemäß Pos. 5.2.3 einschließlich aller benötigter Gerätschaften und Nebenleistungen.

0,00	St.......................  ...................

##### 5.2.2	Umtransport Pumpeinrichtung

Umtransport der Gerätschaften nach Pos. 5.2.1 bis zu einer Entfernung von .... m inkl. Räumen an der Grundwassermessstelle und Einrichten an der nächsten Grundwassermessstelle einschließlich aller Nebenleistungen.

0,00	St.......................  ...................

##### 5.2.3	Pumpversuch

Durchführung eines Kurzzeitpumpversuchs von ... Stunden Dauer zur Bestimmung der Transmissivität (des Speicherkoeffizienten, der Reichweite) und des kf-Werts. Als Grundlage (Material- und Gerätegestellung) dienen folgende Daten der Grundwassermessstelle (Tiefe ... m, Durchmesser ... mm, Flurabstand ... m, Filterrohr von ... bis ... m, zu erwartender kf-Wert ... m/sec.). Gestellung und Einsatz sämtlicher erforderlicher, zur Durchführung eines erfolgreichen Pumpversuchs geeigneter Materialien und Gerätschaften incl. sämtlicher anfallenden Neben- und Personalkosten. Kontinuierliche Beobachtung und Aufzeichnung des Wasserstands und der Pumprate. In den umliegenden Messstellen ..., ..., ..., ist der Wasserstand ebenfalls bis zum Abschluss des Pumpversuchs kontinuierlich aufzuzeichnen. Dokumentation von Absenkung und Wiederanstieg sowie aller sonstigen ermittelten Daten, Auswertung (incl. graphischer Darstellung und ausführlicher textlicher Erläuterungen). Bestimmung der Transmissivität (des Speicherkoeffizienten, der Reichweite) und des kf-Werts.

0,00	St.......................  ...................

Summe Titel 5	Sonstige Untersuchungen/Leistungen nach VOL ==========

AUFTRAGGEBER

Projekt NAME	Datum

Gewerk 1 Analysen

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

| Pos. | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Zusammenstellung

Gewerk Analysen

Titel 1	Analysenparameter Grundwasser/Oberflächenwasser	EUR	..........................

Titel 2	Analysenparameter Feststoff (Boden/Sediment)	EUR	..........................

Titel 3	Analysenparameter Eluat (Boden/Sediment)/

Sickerwasser	EUR..........................

Titel 4	Analysenparameter Bodenluft	EUR	..........................

Titel 5	Sonstige Untersuchungen/Leistungen nach VOL	EUR	..........................

| Netto Summe | EUR | .......................... |
| --- | --- | --- |
| ... % MWSt. | EUR | .......................... |
| Gesamtsumme | EUR | .......................... |